## Slide 1: NPC 移植到 FPGA 开发板一般思路
分享人：路亮
日期：2024.11.17

## Slide 2: 基本材料
fpga 开发板
vivado
Chisel 写好的 npc 或者 Verilog 写好的 npc

## Slide 3: 预处理
将 Chisel 转化成 Verilog 代码（如果是 Verilog 写的，跳过这一步）
准备好将被 npc 执行的 hex 文件
对 Verilog 进行改造
  memory 改造
  时钟改造
  添加数码管显示模块，确定要显示哪些内容（推荐显示 PC）

## Slide 4: 二进制文件处理
容易或得类似于 add-riscv32e-npc.bin 文件
用命令 hexdump -v -e '4/1 "%02x " "\n"' add-riscv32e-npc.bin > dummy.hex 可以生成这样的 hex 文件：

## Slide 5: memory 模块的改造

## Slide 6: 时钟的改造
之所以放慢时钟，就是为了能观察到数码管显示的数字，大致如下：

## Slide 7: 数码管模块
4 位一组，分时显示。

## Slide 8: 运行结果
通过对比 add 程序在仿真环境和 fpga 上的 PC ，来判断fpga 是否正常运行：

## Slide 9: 存在的问题：

## Slide 10: memory 存在的问题
reg 设置太小，地址越界；reg 设置太大，综合不通过（vivado禁止设置太大的 reg）
根本原因：内存就不应该这样在 Verilog 中开辟，寄存器不能用作内存来用！
reg 模拟内存是组合电路，这种内存并不存在。而在真实的硬件中，内存通常有一个访问延迟，即数据读写操作并不会立即完成，而是需要经过多个时钟周期来完成。这种延迟通常表现为内存访问的时序问题，并且在 FPGA 或 ASIC 上实现内存时，延迟是非常重要的考虑因素。
好消息是，vivado 提供了 IP 核 这种东西，它可以帮助我们构造自己想要的内存。

## Slide 11: memory 改造新思路
利用 IP 核，来实现 ROM。（ROM 其实它并不是单纯的 ROM，它还是一个 RAM，只是把写功能屏蔽了。等效即可）
以下是实现一个简单的 ROM 步骤：

## Slide 12: ROM IP 核（第一、二页）

## Slide 13: ROM IP 核（第三、四页）

## Slide 14: 一个例子

## Slide 15: 测试（延迟的影响）

## Slide 16: ROM 初始化
ROM 初始化，需要一个 .coe 文件，这个文件能把数据比如指令装载到我们的 ROM 模块中；
.coe 文件的格式非常简单：
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=13040000,17910000,1301c1ff；
或者：
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=13,04,00,00,17,91,00,00,13,01,c1,ff；

## Slide 17: 新的命令
add-riscv32e-npc.bin
使用命令：hexdump -v -e '4/1 "%02x"' add-riscv32e-npc.bin | sed 's/.\{8\}/&,/g' | sed 's/,$/\n/' > dummy.hex, 就能生成类似于这样的文本：
13040000,17910000,1301c1ff,ef00000f,63040500,67800000,130141ff,13051000,23241100,ef00c00c,....

## Slide 18: 测试（数据单元格式）
可以看到，读出的数据宽度不变，但是读取的数据变了。ROM的数据位宽和coe 的格式最好要匹配，不然可能要二次处理。

## Slide 19: NPC 新的内存模块
需要调节指令字节序；数据不需要，怎么进去怎么出来。

## Slide 20: 运行结果：
由于我的 npc 是一个很早期的 npc，无能力处理 ROM 延迟问题。因此，它的执行会出问题，比如执行 auipc 的时候就会出错。但是这不影响这种 ROM IP 模块可以很好的解决内存不足的问题。

## Slide 21: 踩得一些坑
$readmemh("C:/Share/FPGAnewbee/read_test/dummy.hex", mem);
$readmemh("C:\\Share\\FPGAnewbee\\read_test\\dummy.hex", mem)；
coe 文件后面的分号不要忘了；
确定没有问题后，再一键三联（Run Synthesis、Run Implementation、Generate Bitstream），后面要是不断出错，只能刷手机了。